|  | PC 100 Ex-PC modulare |  |
| --- | --- | --- |

PC100 - Concetto

Il futuro degli strumenti-HMI per l’uso in aree con pericolo di esplosione sara’ sempre piu’ basato su prodotti no proprietary ma su prodotti multi-purpose, prodotti modulari del’ultima tecnologia e di grande capacita’.

Come utilizzatore , Voi desidetrate avere uno strumento-HMI a Vostra disposizione, il quale sia completamente autonomo dale piattaforme e software odierne dei PC e quindi avere una durata nel tempo lunga..

Questo trend incontra lo svipluppo del concettto-PC 100, il quale soddisfa I requisiti attuali e futuri usando un’intelligente combinazione di differenti classi di protezione  Ex.

Un alto grado di tecnica e di indipendenza e’ ottenuto con l’uso di componenti standard, I quail permettono l’integrazione delle ultime tecnologie ad ogni momento..

La custodia in acciao inox soddisfa in pieno le necessita’ delle produzioni internazionali con richieste particolari, vedi, (GMP-linee guida, clean rooms, etc.).

Il PC100 offre una molteplicita’ di potenziali da soddisfare le speciali richieste dei nostri clienti. Per questo, numerose opzioni sono disponibili per il PC100 cosi’ come uno strumento non-Ex per applicazioni industriali in aree non pericolose..

Vantaggi a confronto

Nessuna addizionale complessa soluzione Ex I con alimentazioni multiple, le quail devono essere installate a breve distanza (appros. 5 m) dal display. Nessuna connessione multipla Ex I tra alimentazioneEx i e display

( PC100:	Alimentazione diretta principale (230V AC o altre) usiando una scatola integrata Ex e al display  TFT

Nessun estensore  Ex i- KVM   speciale

( PC100: Standard VGA- KVM- estensore basato su rame 2 x 4 x AWG 24 od a fibbra di vetro, connesso nell’integrato terminale  Ex e-  nessuna sicurezza intrinseca e’ richiesta

Nessuna necessita’di saldatura al lato display per maneggiare l’energia con accoppiamento di circuiti asicurezza intrinseca

( PC100:	Standard display con riempimento di resina

Non necessita di tempo di attesa durante la purga od ambiente pressurizzato, nessun spegnimento per fallimento aria pressurizzata.

( PC100:	Solo potenza elettrica , e’ richiesto

Nessun display speciale limitato dalla potenza assorbita, speciale tecnologia o costruttore selezionato.

( PC100: update la nuova tecnologia display in ogni momento

touch display non resistive con foglio poliestere

( PC100:	Touch display 
Il PC100 ha una sua robusta superfice di vetro temperato. Quindi e’ superiore a quelli solitamente usati di tipo  touch-resistivo per le soluzioni proprie di proprieta quali contrasto, angolo vista e durata meccanica di vita.

Nessun cablaggio multiplo all’installazione

( PC100:	 Tutti I moduli del  PC100 come il  display, KVM, tasti e  Trackball sono accoppiati tramite connettori a spina

Nessuna custodia  Ex d

( PC100:	Il modulo Display  con prof. di 105 mm, inserito nella custodia. Materiali fornibili: acciao inox, acciaio, alluminio od il vostroattuale pannello di controllo

Nessun problema di durata per custodia propria

( PC100	I moduli sono montati nella custodia di acciaio inox (IP65), adatta per industrie alimentary e farmaceutiche

PC 100 - Opzioni

|  | PC100 per area non Ex- Area Riduce il peso (nessun materiale di riempimento) Opzione, ventilatore per la piastra posteriore del modulo display Opzione , segnali di luce (es. Poste in alto rispetto alla custodia) |
| --- | --- |
|  | Tasti speciali Integrazione di ogni switche di ogni serie di pulsanti Per la realizzazione di una individuale funzione di controllo Protezione , classe IP 65 lato-frontale |
|  | Ex- riscaldamento/raffreddamento Per applicazioni in ambienti esterni con temperature ambiente estreme Alimentazione via clamp- EEx e in custodia separata all’interno del PC 100 |

Dati tecnici

|  | Modulo Display 19“ | Modulo Display 15“ | Modulo Display 10,4“ | Modulo Display 8,4“ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ex- protezione | II 2 G, EEx e q [ib] IIC T4 |
| EC- Certificato | TÜV 00 ATEX 1607 X |
| Montaggio | Area pericolosa, Zona 1 e Zona 2 |
| Alim. Princ. | 230V AC, 110V AC, 24V DC |
| Display- risoluzione | SXGA: 1280 x 1024 | XGA: 1024 x 768 | XGA: 1024 x 768 | VGA: 640 x 480 |
| Dimensionis front frame (Modulo) | 530 x 450 mm | 530 x 450 mm | 329 x 274 mm | 286 x 238 mm |
| Installazione prof. | 105 mm | 105 mm | 85 mm | 85 mm |
| Peso (Modulo) | ca. 37 kg | ca. 29 kg | ca. 12 kg | ca. 10 kg |
| Peso (completa Custodia standard) | ca. 58 kg | ca. 50 kg | Dipende dalla custodia | Dipende dalla custodia |
| Protezione custodia | Frontale: IP 65 |
| Temperatura ambiente | 0°C sino a 40°C, campo di temperatura piu’ esteso su richiesta |

Vedere EC-TYPE certificato  TÜV 00 ATEX 1607 X per altre caratteristiche

Tipo codice

| PC100 | .x | .x | .x | .x | .x | .x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al. princ.230V AC ………….. 110V AC ………….. 24V DC …………… | .0 .3 .6 |  |  |  |  |  |
| Display: TFT, 8,4“ ………………… TFT, 10,4“ ………………. TFT, 15“………………..… TFT, 19“ ……………….… | .02 .01 .0 .3 |  |  |  |  |
| Remoto al PC: 4 x 2 x cavo twistato pari …... Fibbra di vetro….…………… | .0 .1 |  |  |  |
| Custodia ambiente: Senza (solo modulo-display …… Disegno custodia² con scriv.app. .. Disegno custodia² senza scr.app.. Custodia Individuale………………. | .0 .1 .4 .9 |  |  |
| Finestra frontale: Normale…………………….…………… Anti riflessione, rivest.…………………. | .0 .1 |  |
| Touch screen: Senza …………………………………………. Integrato, Touch screen ……………………… | .0 .1 |

Capacita’ Trasmissione

| Standard kVM estensore Distanza | Display- risoluzione |
| --- | --- |
| Sino a 300 m | XGA (1024 x 768) |
| Sino a 120 m | SXGA (1280 x 1024) |
| Sino a 60 m | UXGA (1600 x 1200) |

KVM- Estensore sino a 10 km su richiesta

Altre opzioni su richiesta:

- Individuale custodia adattata

- Materiale custodia in: V4A, acciao inox rivestito o verniciata

- Montaggio su Bracket , su palina e adattatore ad angolo

- Tre tasti Trackball

2: adatto solo per display grandezza  15“o piu’ grande

Dimensioni, disegni della custodia con scrittoio

Dimensioni, disegni della custodia senza scrittoio

Ulteriori informazioni : www.goennheimer.de

# Text boxes

Gönnheimer, printed 02/2004